ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВСТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование характеристик | Электронные |
| --- | --- | --- |
|  | Наибольший предел взвешивания, т | 10 - 100 |
|  | Цена деления, кг | 5 - 50 |
|  | Размеры платформы, м |  |
|  | Длина | 0,8 - 24 |
|  | Ширина | 3 - 4,5 |
|  | Температурный диапазон | -40…+50оС |
| Опции |
|  | Весовой индикатор | Аккумулятор, +220В |
|  | Рама для установки на ж/б плиты | По габаритам платформы |
|  | Пандус к весам | Длина до 6 м |
|  | Кабель | До 100 м |
|  | Ограждения, сходни для водителей | При необходимости |
|  | Строительство ж/б основания | При необходимости |
|  | Навес для весов | По габаритам платформы |
|  | Домик весовщика «весовая» | По запрашиваемым габаритам |
|  | Программное обеспечение, светофоры, шлагбаумы, фото/видео фиксация взвешиваний | При необходимости |

АО НПП «Метрон-Сиб» является заводом-изготовителем, по Вашим размерам изготовим любые весовые устройства для с/х и промышленности.

т/ф (383) 210-04-85, (383) 291-92-93